Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Центр технического творчества детей и молодежи»

Методическая разработка

Модель речного бронекатера проекта 1125

Методические рекомендации для педагогов

дополнительного образования

Автор: Дмитриев Геннадий Михайлович

педагог дополнительного образования

г Саратов

2019г.

Содержание

- Пояснительная записка……………………………………..3

- Историческая справка…………………………….…………4

- Пошаговое описание постройки модели малого речного бронекатера проекта 1125………………………………………………………..8

- Литература…………………………………………………..35

- Пояснительная записка

Данное методическое пособие является авторской разработкой и представляет собой пошаговое описание постройки модели малого речного бронекатера проекта 1125.

Предлагаемая к постройке модель рассчитана на использование на занятиях с учащимися технических объединений 2-3 года обучения возраста 9-12 лет.

Богатство исторического материала на данную тему дает возможность проведения бесед, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Актуальность данного материала определяется также тем, что бронекатера имеют непосредственное отношение к нашей области.

В 1941-1942 гг. в Саратове базировался 3-й отряд бронекатеров Волжской флотилии для поддержки обороны Сталинграда и защиты железнодорожного моста через Волгу.

Один из наших земляков Михаил Андреевич Соколов  (род.1919 г.) командовал бронекатером № 132 бригады бронекатеров Азовской военной флотилии и удостоился звания Героя Советского союза за доблесть и мужество, проявленный в  Керченской десантной операции в начале ноября 1943 года.

При разработке использовались чертежи, размещенные в журналах «Катера и яхты» и «Моделист-конструктор», фотографии, сделанные автором  и многочисленные фотографии сохранившихся кораблей, ставших памятниками в городах  Благовещенск, Волгоград, Херсон и т.д.

Рисунок 1. Чертежи речного бронекатера проекта 1125.

2. Историческая справка

Нарком ВМФ в годы войны - адмирал Н. Г. Кузнецов справедливо считал, что о моряках наших героических речных флотилий «сказано незаслуженно мало». Восполняя этот долг, две главы своей книги воспоминаний «На флотах боевая тревога» адмирал посвятил подвигам на Припяти, Днепре и Волге. Говоря о героях и подвигах, он нашел место добрым словам и о тех кораблях, на которых сражались моряки флотилий. В частности, дал очень высокую оценку серийным бронекатерам (БКА) типов 1124 и 1125 как «самым удачным, самым удобным во всех отношениях», «поистине универсальным кораблям для войны на реке», тесно взаимодействовавшим с армейскими частями и в тяжелые дни отступления и во время победного, но не легкого пути на запад». [1]

12 ноября 1931 года командование РККФ утвердило техническое задание на создание двух типов бронекатеров.

Большой бронекатер, предполагавшийся для Амура, предполагали вооружить двумя 76-мм пушками в двух башнях от танков, а малый бронекатер — одной 76-мм пушкой в танковой башне. В то же время на бронекатера планировали установить по две малые башенки с пулемётами винтовочного калибра. Максимальную осадку большого бронекатера планировали до 0,7 м, а малого — до 0,45 м. Катера должны были вмещаться в железнодорожные габариты СССР для возможности перевозок по железным дорога.

22 июня 1932 года техническое задание было выдано организации «Ленречсудопроект». Для бронекатеров были выбраны башни и пушки от танка Т-28 и бензиновые двигатели ГАМ-34

В октябре 1932 года «Ленречсудопроект» закончил проектирование катеров. Большой бронекатер наименован «Проект 1124»; малый — «Проект 1125». Эти катера были схожи по конструкции. [2]

Конструкция

Конструкция корпуса была смешанной: броневая часть делалась клепаной, остальная — сварной. Все детали сварных конструкций соединялись встык. Набор и броня приклепывались, а обшивка вне цитадели — приваривалась. БКА пр.1125 имел восемь водонепроницаемых поперечных переборок, во всех переборках имелись люки, что обеспечивало проход в любой отсек без опасного во время боя появления на палубе.

Наличие люков в переборках нарушало хрестоматийное правило проектирования боевых кораблей, однако, как показал опыт боев, было полностью оправдано. Чтобы обеспечить малую осадку, корпуса сделали практически плоскодонными с вертикальными бортами. Это исключило необходимость гнуть броневые листы и существенно упростило технологию изготовления.

Для этого проекта характерен плавный подъем килевой линии в носу, что позволяло катеру подходить носом к берегу почти впритык, и значительно упрощало высадку десанта.

Энергетическая установка

Первые серии катеров оснащались двигателями ГАМ-34БП. Двигатель был создан на базе четырехтактного 12-цилиндрового авиадвигателя АМ-34. В качестве топлива использовался бензин Б-70. Максимальная мощность двигателей (800 л.с. у ГАМ-34БП и 850 л.с. у ГАМ-34БС) достигалась при 1850 об./мин. При этом числе оборотов достигался самый полный ход. С 1942 года большинство БКА оснащались импортными четырехтактными двигателями "Холл-Скотт" мощностью 900 л.с. и "Паккард" мощностью 1200 л.с. Вооружение этих бронекатеров значительно отличается на различных сериях: на них ставились различные артустановки, системы пуска реактивных снарядов и пулеметы в различных вариациях, особенно в условиях военного времени.

Вооружение

Первоначально корабли данного проекта имели вооружение: 76-мм танковые пушки образца 1927/32 года с длиной ствола 16,5 калибра в башнях от танка Т-28. Однако в начале 1938 года изготовление таких орудий на Кировском заводе был прекращено. С 1937—1938 года этот же завод осуществлял серийное производство 76-мм танковых пушек Л-10 с длиной ствола 26 калибров. Эти пушки были установлены на некоторых бронекатерах и в тех же башнях. Наибольший угол возвышения вышеупомянутых танковых пушек составлял всего 25°. Соответственно, на этот угол были рассчитаны и башни от Т-28, так как танки предназначались в основном для уничтожения целей огнём прямой наводкой. Речной бронекатер имел совсем малую высоту линии огня над водой, поэтому при стрельбе прямой наводкой возникало огромное непоражаемое пространство; оно было закрыто берегом, лесом, кустарником, строениями и так далее. Для исправления этого недостатка в 1938—1939 годах специально для кораблей проектов 1124 и 1125 была создана башня под шифром МУ; она допускала угол возвышения 70° для 76-мм пушки.

Разработкой башни занималась ОТБ, находившаяся в ленинградской тюрьме «Кресты». В 1939 году на Кировском заводе в башню МУ была установлена пушка Л-10. Башня с таким орудием прошла полигонные испытания на Артиллерийском научно-исследовательском опытном полигоне (АНИОП); но результаты испытаний оказались неудовлетворительными. Тем не менее завод № 340 к концу 1939 года осуществил постройку бронекатера, вооружённого пушкой Л-10.

В начале 1940 гг. предполагалось испытать бронекатер в Севастополе.
В конце 1938 года Кировский завод закончил серийное производство пушки Л-10, но начал серийный выпуск 76-мм орудий Л-11. Конструктивно это была та же пушка Л-10, но ствол был удлинён с 26 до 30 калибров. В башню МУ стали устанавливать вместо пушки Л-10 орудие Л-11; угол возвышения 70° не изменился. При этом возникла необходимость усиления конструкции башни, так как отдача у Л-11 по сравнению с Л-10 была немного больше. Но Л-10 и Л-11 установили лишь на несколько бронекатеров.

История службы

Бронекатер «БК-134» был заложен в Зеленодольске заводе № 340 в 1942 г. (заводской №399). 24.11.1942 г. был зачислен в списки ВМФ с последующей передачей в состав Волжской Военной флотилии. Спущен на воду весной 1943 г., вступил в строй в июне 1943 г. 13.07.1943 г. после прохождения госиспытаний на Каспии и утверждения акта приема от промышленности включен в состав ВМФ.

25.07.1943 г. бронекатер прибыл по железной дороге из Астрахани в Ейск, где вошел в состав 5-го дивизиона бронекатеров 1-й Бригады бронекатеров Азовской Военной флотилии.

Бронекатер участвовал в Керченско-Эльтигенской 31.10-11.12.1943 г. десантной операции.

19.04.1944 г. был передан в состав Дунайской Военной флотилии. Входил в 3-й ордена Александра Невского дивизион БКА ДуВФ. Участвовал в Яссо-Кишиневской 20-29.08.1944 г., Будапештской 29.10.1944 — 13.02.1945 гг. и Венской 16.03 — 15.04.1945 г. наступательных операциях.
21.07.1949 г. бронекатер был исключен из состава ВМФ и передан ДОСААФ г. Измаила для использования как учебное судно.

В 1967 г. он был установлен в качестве памятника морякам Дунайской военной флотилии в г. Измаил.

Бронекатера проекта 1125 установлены в качестве памятников в следующих городах: Благовещенск, Волгоград, Зеленодольск, Измаил, Канев, Киев (макет), Констанцы, Пермь, Пинск, Приморско-Ахтарск, Хабаровск, Херсон. [3]

Рисунок 2. Бронекатер проекта 1125 № 905 в Благовещенске.

Рисунок 3. Бронекатер проекта 1125 № 302 в Хабаровске

- Пошаговое описание постройки модели малого речного бронекатера проекта 1125.

Предлагаемая к постройке модель рассчитана на использование на занятиях с учащимися технических объединений 2-3 года обучения возраста 9-12 лет.

За основу был выбран вариант с вооружением, включающим два спаренных 12,6 мм пулемета ДШК в шестигранных закрытых башнях (пример – бронекатер №92 Днепровской военной флотилии)

Рисунок 4. Бронекатер №92 Днепровской военной флотилии

Конструкция корпуса допускает постройку, как настольной модели-макета, так и действующей ходовой самоходной модели.

В последнем случае рекомендуется использовать микроэлектродвигатели напряжением 2,4-3 Вольта, а для питания две цепочки батареи размера АА.

Дейдвуд изготавливается из тонкостенной трубки Ø 3-3,5 (доступный вариант – вышедшая из строя телескопическая антенна).

В качестве вала можно использовать вязальные спицы Ø1,6 и 2 мм; вал электродвигателя и ходовой вал соединяются через подвижную муфту (пружина Ø 2-2,5 мм).

Вариант самоходной модели с большим успехом реализуется учащимися возраста 11-12 лет.

Рисунок 5. Вариант самоходной модели 1.

Рисунок 6. Вариант самоходной модели  2.

В связи со значительной удлиненностью корпуса прототипа и сложностью постройки строго масштабной модели, для указанного выше возраста учащихся сделаны некоторые отступления от пропорций реальных кораблей. Сокращена длина корпуса, частично изменены формы надстроек и обводы, что не мешает созданию образа и архитектуры легендарных катеров.

Масштабы надстроек и дельных вещей 1:50. Чертежи общего вида, а также вида с носа и кормы представлены на следующих рисунках.

Рисунок 7. Чертеж общего вида 1.

Рисунок 8. Вид с носа и кормы.

Материалы, используемые при постройке модели:

Для изготовления деталей корпуса понадобятся:

- Фанера, толщиной 3-4 мм.

85х450 – 1 ед.

100х450 – 1 ед.

- Бруски сосновые:

20х20х440 – 2 шт.

20х44х80 – 1 шт.

20х44х120 – 1 шт.

Кильблоки изготавливаются из фанеры диаметром 6 мм. 60х150 - 2 шт. и рейки сосновые 20х6х135 2 шт.

Для изготовления надстроек рекомендуется использовать авиационную фанеру диаметром 1-2 мм и бруски мягкого дерева (липа, сосна, ель).

Рисунок 9. Материалы для изготовления корпуса.

Перечень инструментов, используемых для постройки модели:

- Измерительный инструмент;

- Лобзики;

- Ножовка;

- Рубанки;

- Шлифмашинки с наждачной шкуркой;

- Напильники;

- Стамески;

- Струбцины;

9.Зажимы.

Рисунок 10. Перечень инструментов, используемых для постройки моделей.

Для сборки корпуса и надстроек рекомендуем клей ПВА фирмы «Момент».

Для покраски в условиях занятий отлично подойдут акриловые краски и эмали «Ореол». Окраска производится мягкой кистью.

Рисунок 11. Рекомендуемые краски и клей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА МОДЕЛИ

Рисунок 12. Комплект шаблонов

Рисунок 13. Вариант изготовления шаблонов.

Рисунок 14. Готовые детали палубы и днища.

Рисунок 15. Подготовка к сборке.

ЭТАПЫ СБОРКИ

Рисунок 16. Этап сборки 1.

Рисунок 17. Этап сборки 2.

Рисунок 18. Этап сборки 3.

Рисунок 19. Этап сборки 4

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ

Рисунок 20. Этап обработки 1.

Рисунок 21. Этап обработки 2.

Рисунок 22. Этап обработки 3.

Рисунок 23. Этап обработки 4.

Рисунок 24. Этап обработки 5.

Рисунок 25. Готовые кильблоки.

Рисунок 26. Готовые надстройки.

МОДЕЛЬ В СБОРЕ

Рисунок 27. Модель в сборе.

Рисунок 28. Модель в сборе.

ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ

Рисунок 29. Варианты покраски.

ГОТОВАЯ МОДЕЛЬ

Рисунок 30. Готовая модель 1.

Рисунок 31. Готовая модель 2.

Рисунок 31.Готовая модель 2

Рисунок 32. Готовая модель 3.

Рисунок 33. Готовая модель 4.

- Литература

1. Плехов И.М., Хватов С.П. РЕЧНЫЕ ТАНКИ ИДУТ В БОЙ,КАТЕРА и ЯХТЫ №4 (98) за 1982 год.

2.Черников И. И. Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России. Главы Бронекатера проекта 1125 и          ронекатера проекта 1124.

3. Широкорад А. Русское ноу-хау: речные танки // Военно-промышленный курьер. — № 11 (327) от 24 марта 2010 г.

4. Артиллерийские катера ВМФ http://russianships.info/katera/menu_katera_aka.htm

5. https://topwar.ru/146478-rasskazy-ob-oruzhii-bronekater-proekta-1125.html